## Slide 1
MTHH-Third Helping Hand
Matei Sebastian si Matei Barbu

## Slide 2
MTHH este un brat robotic,operabil de catre oricine.Acesta este alcatuit din 2 componente propriu-zise.Manusa si bratul.Acestea sunt conectate printr-un cablu de ethernet.Ce poate fi atasat/deatasat cu usurinta.
Manusa este echipata cu un sensor accelerometru si giroscop si un potentiometru.Bratul este fabricat din lemn pentru reducerea greutatii.Design-ul este unul industrial si usor de reprodus la o scara larga.Bratul are 5 grade de libertate,si 6 servomotoare .In capat se afla o gheara a carei inchidere graduala se controleaza de catre potentiometrul de pe manusa.
Gheara este printata la imprimanta 3D pentru reducerea costului de productie.

## Slide 3
Componente Importante
Acesta este cea mai importanta componenta,transorma miscarile mainii utilizatorului in informatii pentru controller.
Giroscop si accelerometru MPU6050
Acesta este utilizat pentru inchiderea graduala a ghearei.
Potentiometru
Acestea constituie sursa de alimentare a Arduino-ului.Bateria este legata atat la Arduino cat si la Driver motoarelor pentru a le aduce surplusul necesar de intensitate.
Bateria 12V 6MAH + Regulator tensiune
Acest motor are un cuplu de 10kgfcm si opereaza la tensiuni de la 4.8 pana la 7.2V. Acestea sunt responsabile pentru mobilitatea robotului.
6x servo motoare mg995
Acesta este controller-ul .
1x Arduino uno
Acesta este utilizat atat pentru a alimenta mai usor motorasele extern cat si pentru programarea mai usoara.
PCA9685(Servo Motor driver)

## Slide 4
Programare
Codul urmareste si proceseaza datele primate de la giroscop-accelerometru-potentiometru pentru a copia miscarile mainii utilizatorului ce poarta manusa in timp real.

## Slide 5
Proiectul are ca scop usurarea folosirii a unui brat industrial de catre om,intr-un mod intuitive,innovator.
Acesta poate fi folosit atat in domeniul constructilor ,al extragerii de metale pretioase si orice alt domeniu in care omul este pus in pericol.
Spre exemplu bratul poate fi folosit de muncitorii a caror sanitate este pusa in pericol de catre greutatiile pe care le cara.Bratul poate fi operat de oricine
Utilizari