## Slide 1
Elev
Matei Sebastian-Alexandru
Profesor coordonator
Răduna Carmen
MTHH - A TREIA MÂNĂ DE AJUTOR

## Slide 2
MTHH - A TREIA MÂNĂ DE AJUTOR
Elev
Matei Sebastian-Alexandru
Profesor coordonator
Răduna Carmen

## Slide 3
MTHH - A TREIA MÂNĂ DE AJUTOR
Elev
Matei Sebastian-Alexandru
Profesor coordonator
Răduna Carmen

## Slide 4
MTHH este un braț robotic, operabil de către oricine. Acesta este alcătuit din 2 componente propriu-zise: mânușa și brațul. Acestea sunt conectate printr-un cablu de ethernet.
Mânușa este echipată cu un senzor accelerometru, giroscop și două potențiometre. Brațul este fabricat din lemn pentru reducerea greutății. Aspectul este unul industrial și ușor de reprodus la o scară largă. Brațul are 5 grade de libertate și 6 servomotoare. În capăt se află o gheară a cărei închidere graduală se controlează de către potențiometrul de pe mânușă.
MTHH

## Slide 5
Componente Importante
1X Arduino Uno

## Slide 6
Componente Importante
1X Arduino Uno
1X PCA9685(Servo Driver)
Acesta este utilizat atât pentru a alimenta mai ușor, extern, motorașele, cât și pentru o programare mai ușoară

## Slide 7
Componente Importante
1X Arduino Uno
1X PCA9685(Servo Driver)

## Slide 8
Componente Importante
1X Arduino Uno
1X PCA9685(Servo Driver)
6X MG995
Acest tip de motor are un cuplu de 10kgfcm și operează la tensiuni de la 4.8 până la 7.2V. Acestea sunt responsabile pentru mobilitatea brațului

## Slide 9
Componente Importante
1X Arduino Uno
1X PCA9685(Servo Driver)
6X MG995

## Slide 10
Componente Importante
1X Arduino Uno
1X PCA9685(Servo Driver)
6X MG995
1x Giroscop și accelerometru MPU6050
Această componentă transformă mișcările mâinii utilizatorului în informații pentru controller
(sistem de coordonate XYZ)

## Slide 11
Componente Importante
1X Arduino Uno
1X PCA9685(Servo Driver)
6X MG995
1x Giroscop și accelerometru MPU6050

## Slide 12
Componente Importante
1X Arduino Uno
1X PCA9685(Servo Driver)
6X MG995
1x Giroscop și accelerometru MPU6050
1X Sursa de alimentare
AC: 90V-240V
DC: 12V-10A

## Slide 13
Componente Importante
1X Arduino Uno
1X PCA9685(Servo Driver)
6X MG995
1x Giroscop și accelerometru MPU6050
1X Sursa de alimentare

## Slide 14
Componente Importante
1X Arduino Uno
1X PCA9685(Servo Driver)
6X MG995
1x Giroscop și accelerometru MPU6050
1X Sursa de alimentare
1X Convertor DC-DC
Convertește cei 12V în 6.8V pentru
alimentarea celor 6 motorașe.

## Slide 15
Componente Importante
1X Arduino Uno
1X PCA9685(Servo Driver)
6X MG995
1x Giroscop și accelerometru MPU6050
1X Sursa de alimentare
1X Convertor DC-DC

## Slide 16
Componente Importante
1X Arduino Uno
1X PCA9685(Servo Driver)
6X MG995
1x Giroscop si accelerometru MPU6050
1X Sursa de alimentare
1X Convertor DC-DC
2x Potențiometru
Rezistența variabilă de 10Kohmi.
Primul este utilizat pentru închiderea graduală a ghearei, în conformitate cu închiderea pumnului
Al doilea este folosit pentru mișcarea pe axul față - spate.

## Slide 17
Componente Importante
1X Arduino Uno
1X PCA9685(Servo Driver)
6X MG995
1x Giroscop și accelerometru MPU6050
1X Sursa de alimentare
1X Convertor DC-DC
2x Potențiometru

## Slide 18
Componente Importante
1X Arduino Uno
1X PCA9685(Servo Driver)
6X MG995
1x Giroscop și accelerometru MPU6050
1X Sursa de alimentare
1X Convertor DC-DC
2x Potentiometru
Accesorii
Cutie de joncțiune
Mufă mamă RJ45
PCB Micro-USB
Mufă jack mamă DC
Fire cu conectori

## Slide 19
Componente Importante
1X Arduino Uno
1X PCA9685(Servo Driver)
6X MG995
1x Giroscop și accelerometru MPU6050
1X Sursa de alimentare
1X Convertor DC-DC
2x Potentiometru
Accesorii

## Slide 20
Componente Importante
1X Arduino Uno
1X PCA9685(Servo Driver)
6X MG995
1x Giroscop și accelerometru MPU6050
1X Sursa de alimentare
1X Convertor DC-DC
2x Potențiometru
Accesorii

## Slide 21
Componente Importante
1X Arduino Uno
1X PCA9685(Servo Driver)
6X MG995
1x Giroscop și accelerometru MPU6050
1X Sursa de alimentare
1X Convertor DC-DC
2x Potențiometru
Accesorii

## Slide 23
Proiectare 3D
Proiectarea 3D este un aspect important al acestui proiect. Am creat piesele în aplicația de modelare 3D Blender.
Am creat 15+ piese și 40+ variațiuni.

## Slide 26
Pentru imbunatatirea stabilitatii bazei am proiectat 3D in Blender un sistem format din:
Piesă prindere bază rulment
Bază rotativa cu canal de cablu si găuri pentru șurub
Un rulment mare de la o masină de spalat veche.
Doua piese in forma de L pentru sustinerea brațului
Piesa prindere rulment mic
Rulement mic de fidget spinner
Noul Sistem

## Slide 27
Pentru îmbunătățirea stabilității bazei am proiectat 3D în Blender un sistem format din:
Piesă prindere bază rulment
Bază rotativă cu canal de cablu și găuri pentru șurub
Un rulment mare de la o mașină de spălat veche.
Două piese în formă de L pentru susținerea brațului
Piesă prindere rulment mic
Rulment mic de fidget spinner

## Slide 29
Cum am fluidizat miscariile
În primele stagii ale robotului, mișcările erau foarte bruște, fapt ce avea un efect negativ asupra preciziei.
Aceasta a fost o provocare software pe care am învins-o în următorul mod:

## Slide 30
Programul citește de 100 ori/ secundă poziția prin intermediul giroscopului. Incrementarea unității cu care se mișcă robotul se modifică în funcție de distanța dintre punctul curent și poziția mânușii. O unitate de mișcare reprezintă 10% din distanță.
Deoarece atunci când se produce o diferență mare de distanță se pot produce mișcări bruște, există și o plafonare superioară a valorilor, limitarea fiind la 1 unitate de mișcare.
Luând în considerare acest fapt, graficul schimbării poziției servomotorului de la 0 grade la 30 grade ar arăta astfel:
Versiunea curentă
Versiunea anterioară

## Slide 31
Programare Robot
Codul urmarește și procesează datele primite de la giroscop-accelerometru-potențiometru pentru a copia în timp real mișcările mâinii utilizatorului ce poartă manușa.

## Slide 32
Proiectul are ca scop ușurarea folosirii de către om a unui braț industrial, într-un mod intuitiv și inovator.
Acesta poate fi folosit atât în domeniul construcțiilor, al extragerii de metale prețioase, cât și în orice alt domeniu în care omul este pus în pericol.
Un domeniu ce ar putea fi revoluționat de perfecționarea si integrarea acestui produs este cel medical.
Un doctor chirurg ar putea salva vieți din orice locație în care există o conexiune la Internet.
Utilizări

## Slide 33
matei.sebastian4@gmail.com

## Slide 34
Întrebări